## Slide 1: Potenciál přínosu moderní železnice potřebám a cílům ČR 231. Žofínské fórum Nákladní a osobní doprava. Současnost a perspektiva české železnice. Praha, 11.11. 2019 Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. člen Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj člen Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj
siemens.cz/mobility
© Siemens Mobility 2019

## Slide 2: Transfer oxidu uhličitého
Přírodní procesy každoročně z ovzduší odebírají a do ovzduší navracejí 400 + 380 = 780 miliard t CO2/rok.
Od doby objevu používání fosilních paliv (uhlí, ropa, plyn) se díky lidské (antropogenní) činnosti dostávají do ovzduší velká (a stále větší) množství CO2, vzniklého spalováním fosilních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu.
Oxid uhličitý, potřebný pro jejich tvorbu, byl z atmosféry pozvolna odebrán před zhruba 200 miliony let.
Nyní je s milionkrát větší intenzitou oxid uhličitý, vzniklý spalováním uhlí, ropných produktů a zemního plynu, předáván z podzemí do ovzduší (aktuálně: 35 miliard t CO2/rok).
Spalováním fosilních paliv již bylo zvýšeno množství CO2 v ovzduší z 3 500 o 1 600 na 5 100 mil.t.
Ovzduší (rok 1800 … 2018): 3 500 … 5 100 miliard t CO2 (0,28 … 0, 41 ‰)
Země
biologie
400 miliard t CO2/rok
geochemie
380 miliard t CO2/rok
uhlí
ropa
plyn
fosilní paliva
35 miliard t CO2/rok
380 miliard t CO2/rok
400 miliard t CO2/rok

## Slide 3: Důsledky spalování fosilních paliv (skleníkový efekt)
Vlivem spalování fosilních paliv stále roste koncentrace oxidu uhličitého v zemském obalu.
Zemská atmosféra má tepelně izolační schopnost. Přes noc uchovává teplo. Oxid uhličitý, podobně jako ostatní skleníkové plyny, propouštějí na zemi sluneční záření, ale absorbují tepelné záření, vycházející ze země v noci do vesmírného prostoru.
Již koncem 19. století spočítal pozdější nositel Nobelovy ceny Swante Arrhenius, že zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře povede ke zvýšení teploty ovzduší.
Nejde jen o růst střední teploty, ale o růst výkyvů.
Ilustrují to statistiky pojišťoven – roste riziko poškození věcí přírodními vlivy.
Ovzduší (rok 1800):
3 500 miliard t CO2
koncentrace 0,28 ‰
výchozí teplota
Ovzduší (rok 2018):
5 100 miliard t CO2
koncentrace 0,41 ‰
výchozí teplota zvýšená o 1 °C

## Slide 4: Energetika ČR
Obyvatelstvo Země si je vědomo negativních důsledků spalování fosilních paliv na nežádoucí změny klimatu a na poškozování zdraví lidí.
Proto téměř 200 států světa přistoupilo k Pařížské dohodě o zastavení růstu oteplení Země na hodnotě 1,5 až 2 °C.
To znamená zcela přestat do roku 2050 používat uhlí, ropu i zemní plyn a nahradit je bezemisními zdroji.
=> každému občanu ČR trvale někde hoří ohníček fosilních paliv o výkonu 95 kWh / 24 h = 4 kW
Chart: produkce CO2 (rok 2016)
| svět | EU | Čína | ČR
 | 4.3973 | 7.3559 | 6.1538 | 11.8

## Slide 5: Struktura konečné spotřeby energie v ČR
Doprava je v ČR velmi významným a trvale rostoucím konečným spotřebitelem energie.

## Slide 6: Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 Usnesení vlády ČR č. 84/2019
Snížit konečnou spotřebu energie mezi roky 2020 a 2030 o 8 %,
z 1 050 PJ/rok na 966 PJ/rok, tedy o 84 PJ/rok.
=> je potřeba snižovat spotřebu tempem o 0,8 %/rok (8,4 PJ/rok2)
Chart: Produkce oxidu uhličitého v ČR
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
celkem skut. | 193 | 171 | 164 | 156 | 151 | 151 | 153 | 149 | 143 | 133 | 141 | 141 | 137 | 142 | 142 | 141 | 144 | 148 | 140 | 130 | 135 | 131 | 127 | 123 | 121 | 122 | 125
paliva skut. | 161 | 148 | 142 | 137 | 129 | 129 | 132 | 127 | 121 | 114 | 122 | 122 | 119 | 121 | 121 | 120 | 121 | 122 | 116 | 111 | 112 | 110 | 106 | 101 | 98 | 99 | 100
celkem plán | 116 | 104 | 70 | 39
paliva plán | 91 | 79 | 45 | 14
Snížit produkci CO2 mezi roky 2020 a 2030 o 10 %,
ze 116 Mt/rok na 104 Mt/rok, tedy o 12 Mt/rok.
=> je potřeba snižovat produkci tempem o 1 %/rok (1,2 Mt/rok2)

## Slide 7: Realita vývoje spotřeby energie a produkce oxidu uhličitého v ČR
Spotřeba energie - trend 2013 - 2016:
průmysl a domácnosti: pokles
doprava: růst 10 PJ/rok2 (3,8 %/rok)
Produkce CO2 trend 2000 - 2016:
průmysl a domácnosti: pokles
doprava: růst
Chart: Produkce oxidu uhličitého v ČR – mimo energetiku
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
paliva doprava | 7.3 | 9.4 | 11.9 | 17.1 | 17 | 17.7 | 18.4
paliva průmysl | 51.2 | 26.2 | 23.4 | 18.4 | 12.1 | 9.7 | 9.4
paliva ostatní | 34.1 | 23 | 17.5 | 15.2 | 15.7 | 13.5 | 14
V dopravě je nutno kromě úspory energie - 0,8 % / rok v prvé řadě zastavit dosavadní růst + 3,8 % / rok !
Chart: struktura konečné spotřeby energie v ČR
| 2013 | 2016
průmysl | 309.255 | 308.205
doprava | 252.132 | 281.919
domácnosti | 302.129 | 289.792
průmysl extrapolace | 308.205 | 307.855 | 307.505 | 307.155 | 306.805 | 306.455 | 306.105 | 305.755 | 305.405 | 305.055 | 304.705 | 304.355 | 304.005 | 303.655 | 303.305
doprava extrapolace | 281.919 | 291.848 | 301.777 | 311.706 | 321.635 | 331.564 | 341.493 | 351.422 | 361.351 | 371.28 | 381.209 | 391.138 | 401.067 | 410.996 | 420.925
domácnosti extrapolace | 289.792 | 285.6797 | 281.5673 | 277.455 | 273.3427 | 269.2303 | 265.118 | 261.0057 | 256.8933 | 252.781 | 248.6687 | 244.5563 | 240.444 | 236.3317 | 232.2193

## Slide 8: Kompenzace spalování fosilních paliv funkcí lesů
Rostliny se zúčastňují koloběhu oxidu uhličitého v přírodě – při růstu jej pro fotosyntézu odebírají z ovzduší a při tlení či spalování jej vrací zpět do ovzduší. V dlouhodobém cyklu jsou z hlediska CO2 neutrální.
Určitou výjimkou jsou hospodářsky využívané lesy – dřevo stromů, které nezetlí či není spáleno, v sobě váže oxid uhličitý, přibližně v poměru 1 t CO2 na 1 m3 dřeva.
plocha území ČR …………………….………..……. 7,9 mil. ha,
lesnatost území ČR …………………......……..… 34 %,
plocha lesů na území ČR ……………………..….. 2,7 mil. ha,
roční přírůstek dřeva v lesích v ČR …………… 18 mil. m3/rok
měrná roční produkce dřeva …………………..… 6,8 m3/ha/rok,
měrná roční schopnost absorpce CO2 ……..….. 6,8 t/ha/rok,
roční schopnost absorpce CO2 lesů v ČR…….. 18 Mt/rok.
=> pro ukládání oxidu uhličitého, aktuálně produkovaného dopravou v ČR v úrovni 20 Mt CO2/rok spalováním 76 TWh/rok fosilních paliv, by bylo potřeba zalesnit dalších 2,9 mil. ha, tedy dalších 37 % z celkové plochy území státu.

## Slide 9
Chart: spotřeba energie pro dopravu v ČR (usnesení vlády č. 362/2015)
| 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
ropné produkty plán | 225.6 | 212 | 202.2 | 195.9 | 180 | 164.6 | 148.8
ropné produkty skutečnost | 229.48 | 237.94 | 246.14 | 255.58 | 264.08
elektřína plán | 8.5 | 8.6 | 9.7 | 12.1 | 15.6 | 20.4 | 24.9
elektřina skutečnost | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Chart: převod nákladní dopravy ze silnic na železnice podle Národního plánu snižování emisí (usnesení vlády č. 978/2015)
| 2014.5 | 2015.5 | 2015.5 | 2016.5 | 2016.5 | 2017.5 | 2017.5 | 2018.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2024.5 | 2025.5 | 2025.5 | 2026.5 | 2026.5 | 2027.5 | 2027.5 | 2028.5 | 2028.5 | 2029.5 | 2029.5 | 2030.5
úkol | 15261 | 15261 | 17146.3226 | 17146.3226 | 19031.6452 | 19031.6452 | 20916.9679 | 20916.9679 | 22802.2905 | 22802.2905 | 24687.6131 | 24687.6131 | 26572.9357 | 26572.9357 | 28458.2583 | 28458.2583 | 30343.581 | 30343.581 | 32228.9036 | 32228.9036 | 34114.2262 | 34114.2262 | 35999.5488 | 35999.5488 | 37884.8714 | 37884.8714 | 39770.1941 | 39770.1941 | 41655.5167 | 41655.5167 | 43540.8393 | 43540.8393
skutečnost | 15261 | 15261 | 15618 | 15618 | 15843 | 15843 | 16564 | 16564
Od slov k činům
Strategické řídicí dokumenty ČR v oblasti dekarbonizace dopravy nejsou plněny. Nejde jen o porušování smluv, kterými je ČR vázána na mezinárodní úrovni, ale zejména o poškozování zdraví lidí a o snižování hodnoty nemovitostí a živností v lokalitách blízko komunikací.

## Slide 10: Energie pro dopravu
Spotřeba energie pro dopravu je velmi vysoká, činí v ČR 21 kWh/obyvatele/den.
Struktura spotřeby energie pro dopravu je v ČR velmi nezdravá:
fosilní paliva 92 % (zajišťují 77 % přepravních výkonů),
biopaliva 6 % (zajišťují 5 % přepravních výkonů),
elektřina 2 % (zajišťuje 18 % přepravních výkonů).
Chart: ČR: struktura spotřeby energie pro dopravu
| fosilní paliva | biopaliva | elektřina
spotřeba energie | 0.91 | 0.06 | 0.03
přepravní výkon | 0.77 | 0.05 | 0.18
Na jednoho občana ČR připadá denní produkce CO2 dopravou v úrovni 5,2 kg/den.

## Slide 11: Vliv dopravy na životní prostředí
Chart: vývoj dopravy v ČR v letech 2000 až 2017 (2000 = 100 %)
| přepravní výkon osobní | přepravní výkon nákladní | spotřeba energie | spotřeba nafty | CO2 | PAH
 | 1.3395 | 1.0675 | 1.633 | 2.343 | 1.652 | 2.887
Dosavadní vývoj v oblasti dopravy v ČR je extenzivní – spotřeba nafty i exhalace rostou rychleji než přepravní výkony.
Kritický je zejména růst emisí polyaromatických uhlovodíků (PAH), zejména benzo(a)pyrenu a jemných prachových částic PM 1 a PM 2,5, které nejsou limitovány emisními třídami EURO.
Počet obětí znečistěného ovzduší je násobně vyšší, než počet obětí dopravních nehod.

## Slide 12: Energetická bilance dopravy v ČR (rok 2020 – výchozí bod Národního plánu v oblasti energetiky a klimatu)
Spalovací motory: nízká účinnost tepelného (Carnotova) cyklu – na mechanickou práci se přemění jen cca 30 % energie paliva, zbylých 70 % energie paliva se mění ve ztrátové teplo.
30 % energie pracuje,
100 % energie paliva je nutno zaplatit,
100 % paliva se promění CO2 a mění klima,
100 % produkuje škodlivé látky (NOx, PM, PAH, …) a poškozuje lidské zdraví.
spotřeba energie v dopravě …………..……310 PJ/rok (86 TWh/rok)
spotřeba energie paliv v dopravě …………303 PJ/rok (84 TWh/rok) (100 %)
energie pro pohon vozidel z paliv ……….…91 PJ/rok (25 TWh/rok) (30 %)
ztrátové teplo v dopravě z paliv…………… 212 PJ/rok (59 TWh/rok) (70 %)
tepelný cyklus (tepelné stroje) používat jen tam, kde lze využít ztrátové teplo,
tepelný cyklus (tepelné stroje) nepoužívat v dopravních prostředcích
V dopravních prostředcích nelze využít ztrátové teplo spalovacích motorů. Spalovací motor neumí rekuperovat brzdnou energii – nevyužívá potenciál 10 až 30 % úspor trakční energie.

## Slide 13: Úspory zdrojem energie
Nejefektivnějším zdrojem energie (a to bezemisním) jsou úspory energie.
Snižování konečné spotřeby energie zvyšováním energetické účinnosti je výnosnou investicí.
Doprava je největší a trvale rostoucí konečný spotřebitel energie v ČR:
Výchozí stav
rok 2020: 120 mld. os km/rok, 80 mld. netto tkm/rok
uhlovodíková paliva 303 PJ/rok (84 TWh/rok), z toho 212 PJ/rok (59 TWh/rok) ztraceno ohřevem výfukových plynů a chladicí vody,
elektřina 7 PJ/rok (2 TWh/rok),
celkem 310 PJ/rok (86 TWh/rok)
Cílový stav
rok 2050: 120 mld. os km/rok, 80 mld. netto tkm/rok
uhlovodíková paliva: 0
elektřina 100 PJ/rok (28 TWh/rok) (výhradně bezemisní zdroje),
celkem 100 PJ/rok (28 TWh/rok)
=> doprava vystačí s necelou třetinou energie. Bude však potřebovat 14 krát vice elektřiny než dnes, ale žádná paliva.

## Slide 14: Intramodální a extramodální úspory energie v dopravě
Ropná paliva a jejich náhražky tvoří 97 % spotřeby energie pro dopravu v ČR.
Vysoká spotřeba energie v dopravě má proto tři dimenze:
ekonomickou - fosilní paliva se stávají nejdražší energií,
klimatickou - poškozování přírody a životního prostředí klimatickými změnami (globální exhalace CO2),
zdravotní - poškozování lidského zdraví jedovatými látkami (lokální exhalace PM 1, PM 2,5, NOx, PAH, …).
Potenciál úspor energie v dopravě:
intramodální – úspory technickými inovacemi v rámci určitého druhu dopravy,
extramodální – úspory převodem na energeticky méně náročný druh dopravy.
Intramodální úspory jsou reprezentovány především náhradou spalovacího motoru elektrickým s 2,5 krát vyšší účinností,
Extramodální úspory jsou reprezentovány především převodem silniční dopravy na železniční s 3 krát nižší energetickou náročností (nižší odpor valení, nižší aerodynamický odpor)
=> náhrada automobilů se spalovacími motory elektrickou železnicí snižuje energetickou náročnost 7,5 krát, tedy na cca 13 % (úspora 87 %).
Chart: poměrná energetická náročnost dopravy
| automobil nafta | automobil elekřina | železnice nafta | železnice elektřina
 | 1 | 0.4 | 0.33333 | 0.13333

## Slide 15: Energetické a environmentální přednosti železnice
Nízký odpor valení ocelového kola po ocelové kolejnici a nízký aerodynamický odpor ve vlaku v zákrytu jedoucích dlouhých štíhlých železničních vozidel, vyžadují ve srovnání s automobily výrazně nižší trakční energii.
Vysoká účinnost elektrického trakčního pohonu a jeho schopnost využívat při rekuperačním zastavovacím a spádovém brzdění kinetickou i potenciální energii vlaku dále snižují energetickou náročnost železniční dopravy v elektrické vozbě.
Klesající podíl fosilních paliv v energetickém mixu výroby elektřiny snižuje uhlíkovou stopu elektrických vozidel do dalších let.

## Slide 16
Nástroje k extramodálním úsporám energie a exhalací v osobní dopravě: rychlost a pohodlí
Převod osobní dopravy ze silnic na elektrizované železnice:
nižší spotřeba energie,
zásadní snížení exhalací oxidu uhličitého, způsobujících klimatické změny,
úplné odstranění exhalací poškozujících zdraví obyvatelstva,
aktivní využití času stráveného cestováním (train office)
Podmínka: rychlost a kvalita => „pohodlím k úsporám energie“
Příklad:
Firma posílá jednou týdně jednoho pracovníka z Prahy do Brna automobilem. Na jednu služební cestu tam a zpět spotřebuje 24 litrů paliva, tedy 240 kWh energie, a vytvoří 64 kg CO2.
Tatáž cesta moderním vlakem reprezentuje při 50 % obsazení spotřebu elektrické energie 25 kWh, což je ekvivalent spotřeby 1,2 litru nafty, a produkci 13 kg CO2.
Roční úspora (48 cest):
10 300 kWh energie
2 400 kg CO2
K vytvoření stejné úspory CO2 by firma musela za svého pracovníka vysázet 0,35 ha nového lesa.
Efekt náhrady jízd osobních automobilů flotilou 7 jednotek railjet:
úspora 300 mil. kWh/rok
úspora 72 000 t CO2/rok, ekvivalent 10 000 ha nového lesa. To je 45 % plochy katastrální výměry města Brna.

## Slide 17
Nástroje k extramodálním úsporám energie a exhalací v nákladní dopravě: rychlost a úspora řidičů
Převod nákladní dopravy ze silnic na elektrizované železnice:
nižší spotřeba energie,
zásadní snížení exhalací oxidu uhličitého, způsobujících klimatické změny,
úplné odstranění exhalací poškozujících zdraví obyvatelstva,
výrazná úspora pracovních sil (řidičů)
Podmínka: rychlost a dochvilnost => „jistotou a bezstarostností k úsporám energie“
Příklad:
Firma posílá jednou týdně 1 dvacetistopý ISO kontejner z Prahy do Ostravy a zpět automobilem. Na jednu cestu tam a zpět spotřebuje 144 litrů paliva, tedy 1 440 kWh energie, a vytvoří 382 kg CO2.
Tatáž cesta moderním vlakem reprezentuje spotřebu elektrické energie 195 kWh, což je ekvivalent spotřeby 19,5 litru nafty, a produkci 102 kg CO2.
Roční úspora (52 cest):
65 000 kWh energie
1 500 kg CO2
K vytvoření stejné úspory CO2 by firma musela za svůj kontejner vysázet 2,1 ha nového lesa.
Efekt náhrady jízd nákladních automobilů flotilou 10 lokomotiv Vectron:
úspora 280 mil. kWh/rok
úspora 64 000 t CO2/rok, ekvivalent 9 300 ha nového lesa. To je 43 % plochy katastrální výměry města Ostravy.

## Slide 18
Úspěch koridorů - modernizované tratě a nová vozidla
Generátorem růstu přepravních výkonů železniční osobní dopravy je dálková doprava.
Modernizované tratě, taktový jízdní řád a nová vozidla zvýšily atraktivitu přepravní nabídky dálkové železniční dopravy.
Nastal intenzivní rozvoj dálkové železniční dopravy mezi Prahou a kraji (přeprava cestujících vzrostla mezi roky 2010 a 2018 na 188 %, přepravní výkony vzrostly v průběhu 8 let v průměru na 220 %).
Mezistátní osobní železniční přeprava narostla v průběhu 8 let 2010 až 2018 na více než pětinásobek.
Chart: cestování železnicí z Prahy a do Prahy (rok 2010: 100 %)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Jihočeský | 100 | 104.8447 | 105.9627 | 102.9814 | 107.5776 | 118.5366 | 132.528 | 162.9045 | 185.6161
Plzeňský | 100 | 99.3893 | 107.9389 | 122.7481 | 133.4351 | 154.1099 | 169.7786 | 176.1879 | 214.2931
Karlovarský | 100 | 98.1928 | 113.253 | 109.6386 | 117.4699 | 134.2831 | 145.3614 | 158.4681 | 179.3855
Ústecký | 100 | 88.8982 | 87.6043 | 85.3923 | 67.9048 | 68.5255 | 78.0334 | 71.6961 | 77.0885
Liberecký | 100 | 111.1111 | 109.6296 | 105.9259 | 100.7407 | 100.8815 | 105.4296 | 117.8 | 122.7259
Královéhradecký | 100 | 108.587 | 119.3841 | 127.5362 | 136.0507 | 137.1033 | 141.7428 | 166.023 | 195.3478
Pardubický | 100 | 111.8081 | 122.3368 | 125.8059 | 126.294 | 136.129 | 142.707 | 154.203 | 171.5454
Vysočina | 100 | 106.5163 | 112.2807 | 108.5213 | 106.2657 | 106.5138 | 110.1955 | 119.9145 | 136.614
Jihomoravský | 100 | 126.1506 | 154.3933 | 170.5021 | 192.0502 | 228.1548 | 271.8402 | 350.1772 | 465.9517
Olomoucký | 100 | 120.4762 | 154.4952 | 174.6661 | 201.3063 | 230.887 | 256.163 | 277.2239 | 287.704
Zlínský | 100 | 115.9544 | 119.0883 | 102.5573 | 123.1476 | 143.8094 | 166.6134 | 188.4094 | 207.0103
Moravskoslezský | 100 | 126.6075 | 148.7716 | 176.1579 | 207.4751 | 229.8563 | 244.3247 | 259.4749 | 269.0937
Chart: přepravní výkony osobní železniční dopravy v ČR (2010: 100 %)
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
celkem | 100 | 110.2265 | 115.3231 | 118.2955 | 125.9064 | 134.1801 | 144.1056 | 156.0687
vnitro | 100 | 108.4637 | 108.6282 | 110.881 | 115.1464 | 119.8921 | 127.2001 | 135.9468
mezistátní | 100 | 143.9389 | 243.3282 | 260.0916 | 331.6797 | 407.4278 | 467.4122 | 540.8858

## Slide 19
Pilotní úseky vysokorychlostních tratí v ČR (realizace kolem roku 2025)
Přínosy pilotních projektů vysokorychlostních železnic:
zvýšení rychlosti dálkových vlaků na 230 km/h (první úseky) a následně 320 km/h (delší úseky),
získání další (nové) kapacity železniční dopravní cesty,
uvolnění konvenčních tratí pro regionální a nákladní dopravu a zvýšení jejich kapacity odkloněním části nejrychlejších vlaků,
vznik dvou redundantních železničních sítí.
Dvě podmínky vzniku extramodálních úspor energie převodem přepravy cestující z automobilů na elektrické železnice (pokles spotřeby energie na 13 %):
motivace cestujících vyšší rychlostí a vyšším pohodlím,
vytvoření vyšší přepravní kapacity.

## Slide 20
Vysokorychlostní železnice Praha - Brno
Není důvod ztrácet čas (2 hodiny) a energii (75 kWh a 19 kg CO2 na osobu při obsazení automobilu 1,6 osobami) jízdou automobilem z Prahy do Brna.
Vysokorychlostní vlak to zvládne za 55 minut (centrum – centrum), respektive za 45 minut (terminál P + CH + R Jirny – terminál P + CH + R Vídeňská) k práci využitelného času (train office).
Spotřebuje k tomu při 60 % obsazení jen 10 kWh a 4 kg CO2 (perspektivně při elektřině z OZE: 0 kg CO2) na osobu.

## Slide 21: Řešení pro částečně elektrizovanou železniční síť: dvouzdrojová vozidla trolej / akumulátor
Aktuální možnosti techniky (BEMU trolej 25 kV/akumulátor LTO):
dojezd 80 až 120 km,
nabití z trakčního vedení: 15 až 20 minut,
životnost akumulátoru: 15 let,
symetrické trakční vlastnosti – stejný (náležitě vysoký) trakční výkon z trakčního vedení i z akumulátoru => výrazné zrychlení dopravy na tratích bez elektrizace.
atraktivní přímé rychlé spojení z centra regionu do jeho odlehlých oblastí,
vysoká produktivita vozidel i personálu rychlým provozem na dlouhých vozebních ramenech.

## Slide 22: Děkuji Vám za Vaši pozornost!
Jiří Pohl Senior Engineer
Engineering
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemensova 1 155 00 Praha Česká republika
Mobilit: +420 724 014 931
E-mail: jiri.pohl@siemens.com